I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

| Lex1 Lpr1 | zona existenta de locuinţe individuale cu regim mic de înălţime zona propusa de locuinţe izolate,cuplate sau insiruite cu regim mic de inaltime |
| --- | --- |
| Cr | căi de comunicaţie rutiere |
| I ex | fabrica de hartie abraziva |
| I i ex | institutie de invatamant |

II. REGLEMENTĂRI

| Lex1 | zonă cu locuinţe existente, cu tramă stradală constituită se admit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. 3 nivele se admit reconstrucţii, reparaţii, supraetajări, extinderi se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUZ se respectă aliniamentul existent sau retragere pana la 4,50 m se vor respecta prevederile Codului civil POT max. : 30 % CUT max. : 0,5 - 0,9 |
| --- | --- |
| Lpr1 | locuinţe izolate cuplate sau insiruite, cu regim de înãlţime S/D+P, S/D+P+1E+M, S/D+P+2E pentru parcelare teren mãrimea lotului 500mp - 1500 mp limita de implantare cladiri noi : -la minim 3,50 m pentru drum cu profil de 9,00 m -la minim 4,50 m pentru drum cu profil de 12,00 m se vor respecta prevederile Codului civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine POT max. : 30 % CUT max. : 0,5 - 0,9 |
| Cr | în zona de drumuri se propun amenajări, modernizări pe bază de PUD sau PUZ cu avizul forurilor competente drumurile publice principale vor avea profil de 12,00 m iar cele secundare profil de 9,00 m drumurile să fie întreţinute pentru a asigura intervenţia pompierilor în caz de incendiu cu profil de minim 3,50 m |