I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

| Lexl Lprl | locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime locuinţe izolate,cuplate sau insiruite pe terenuri propuse pentru parcelare cu regim mic de înălţime |
| --- | --- |
| Lprl/S | zona mixta propusa pentru servicii si locuinte |
| S | zona propusa pentru servicii |
| GCc | gospodărie comunală, cimitir |
| PGCc | zona de protectie sanitara a cimitirului |
| Cr | cai de comunicatie rutiera |
| LEA | linie electrica aeriana de 400 KV |
| PLEA | zona de protectie a liniei electice aeriene de 400 KV |
| Ict | Institutii de cult |

II. REGLEMENTĂRI

| Lexl | zonă cu locuinţe existente, cu tramă stradală constituită se admit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. 3 nivele se admit reconstrucţii, reparaţii, supraetajări, extinderi se permit clădiri cu funcţiuni complementare se respectă aliniamentul existent sau retragere pana la 4,50 m se vor respecta prevederile Codului civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine POT max.: 30 % CUT max.: 0,5 – 0,9 |
| --- | --- |
| Lprl | zona propusa de locuinţe izolate cuplate sau insiruite cu regim de înãlţime S/D+P, S/D+P+1E+M, S/D+P+2E la parcelari noi mãrimea lotului 500 - 1500 mp, pe baza de PUZ limita de implantare cladiri noi : -la minim 3,50 m pentru drum cu profil de 9,00 m -la minim 4,50 m pentru drum cu profil de 12,00 m se vor respecta prevederile Codului civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine POT max.: 30 % CUT max.: 0,5 – 0,9 |
| Lprl/S | de o parte si de alta a strazii principale o fasie de 50 m adancime si in zona adiacenta cimitirului se pot autoriza lucrari noi cu avizul forurilor abilitate |
| S | la intrare in localitate dinspre Osorhei zona de servicii existenta ;se propune mentinerea, extinderea si dezvoltarea ei in viitor se pot autoriza lucrari noi sau extinderi pe baza de PUD sau PUZ cu avizul forurilor abilitate |
| GCc | se permit amenajări specifice pentru întreţinerea zonei şi pentru protecţia mediului cu avizul forurilor abilitate |
| PGCc | zona de protectie sanitara a cimitirului este de 50,00 m masurata de la conturul exterior al lui se admit constructii noi si extinderi cu avizul forurilor abilitate |
| Cr | în zona de drumuri se propun amenajări, modernizări cu avizul forurilor abilitate drumurile publice principale vor avea profil de 12,00 m iar cele secundare profil de 9,00 m drumurile să fie întreţinute pentru a asigura intervenţia pompierilor în caz de incendiu cu profil minim de 3,50 m. |
| PLEA | zona de protectie este de 75,00 m(37,50 m de o parte si de alta a axului liniei electrice aeriene) se instituie intrdictie de construire;zona de protectie impreuna cu linia electrica se propune a ramane in extravilanul localitatii cu respectarea avizului Transelectrica |
| Ict | Biserica ortodoxa din Fughiu se pot autoriza lucrari noi sau extinderi pe baza de PUD sau PUZ cu avizul forurilor abilitate |