I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

| Lexl Lprl | locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime locuinţe izolate,cuplate sau insiruite pe terenuri propuse pentru parcelare cu regim mic de înălţime |
| --- | --- |
| Lprl/S | zona mixta propusa pentru servicii si locuinte |
| Id | zona de productie nepoluanta existenta(fabrica de sapun) |
| Cr | cai de comunicatie rutiera |
| SP | zona propusa pentru spatii verzi,sport,odihna si agrement |
| A/Lprl | zona mixta propusa de agrement si locuinte |
| Ii | Zona cu institutii de invatamant |
| Ict | Zona cu institutii de cult |

II. REGLEMENTĂRI

| Lexl | zonă cu locuinţe existente, cu tramă stradală constituită se admit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. 3 nivele se admit reconstrucţii, reparaţii, supraetajări, extinderi se respectă aliniamentul existent sau retragere pana la 4,50 m se vor respecta prevederile Codului civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine POT max.: 30 % CUT max.: 0,5 – 0,9 |
| --- | --- |
| Lprl | zona propusa de locuinţe izolate cuplate sau insiruite cu regim de înãlţime S/D+P, S/D+P+1E+M, S/D+P+2E la parcelari noi mãrimea lotului 500 - 1500 mp pe baza de PUD/PUZ limita de implantare cladiri noi : -la minim 3,50 m pentru drum cu profil de 9,00 m -la minim 4,50 m pentru drum cu profil de 12,00 m se vor respecta prevederile Codului civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine POT max.: 30 % CUT max.: 0,5 – 0,9 |
| Lprl/S | de o parte si de alta a astrazii principale o fasie de 50 m adancime si in zona adiacenta cimitirului se pot autoriza lucrari noi sau extinderi pe baza de PUD/PUZ cu avizul forurilor abilitate |
| Id | fabrica de sapun este amplasata in zona de locuinte ;se impun perdele verzi de separare intre functiuni se pot autoriza lucrari de construire pe baza de PUD/PUZ cu avizul forurilor abilitate |
| Cr | în zona de drumuri se propun amenajări, modernizări cu avizul forurilor abilitate drumurile publice principale vor avea profil de 12,00 m iar cele secundare profil de 9,00 m drumurile să fie întreţinute pentru a asigura intervenţia pompierilor în caz de incendiu |
| SP | se propune mentinerea functiunii de spatii verzi,sport,odihna si agrement se pot autoriza lucrari de construire pe baza de PUD/PUZ cu avizul forurilor abilitate |
| Ii | Institutii invatamant; gradinita se pot autoriza lucrari de construire pe baza de PUD/PUZ cu avizul forurilor abilitate |
| Ict | biserica se pot autoriza lucrari de construire pe baza de PUD/PUZ cu avizul forurilor abilitate |