I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

| Lexl Lprl | zona existenta de locuinţe individuale cu regim mic de înălţime zona propusa de locuinţe izolate,cuplate sau insiruite cu regim mic de înălţime |
| --- | --- |
| A/Lprl | zona mixta propusa pentru agrement si locuinte |
| Id | zona existenta de productie nepoluanta(2 balastiere) |
| Cr | căi de comunicaţie rutiere |
| Pv | zona de protecţie a văilor, a digurilor |
| SP | -zona propusa pentru spatii verzi,sport,odihna si agrement |

II. REGLEMENTĂRI

| Lexl | zonă cu locuinţe existente, cu tramă stradală constituită se admit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. 3 nivele se admit reconstrucţii, reparaţii, supraetajări, extinderi se permit clădiri cu funcţiuni complementare se respectă aliniamentul existent sau retragere pana la 4,50 m se vor respecta prevederile Codului civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine POT max.: 30 % CUT max.: 0,5 – 0,9 |
| --- | --- |
| Lprl | zona propusa de locuinţe izolate cuplate sau insiruite cu regim de înãlţime S/D+P, S/D+P+1E+M, S/D+P+2E la parcelari noi mãrimea lotului 500 - 1500 mp pe baza de PUZ limita de implantare cladiri noi : -la minim 3,50 m pentru drum cu profil de 9,00 m -la minim 4,50 m pentru drum cu profil de 12,00 m se vor respecta prevederile Codului civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine POT max.: 30 % CUT max.: 0,5 – 0,9 |
| A/Lprl | zona mixta de agrement si locuinte amplasata adiacent malului drept al Crisului Repede pentru construcţii noi este obligatoriu P.U.D. sau P.U.Z.cu avizul forurilor abilitate |
| Id | cele 2 balastiere exitente pe malul drept al Crisului Repede se propune a deveni zona de agrement dupa inchierea exploatarii de balast; se pot autoriza lucrari de construire pe baza de PUD/PUZ cu avizul forurilor abilitate |
| Cr | în zona de drumuri se propun amenajări, modernizări cu avizul forurilor abilitate drumurile publice principale vor avea profil de 12,00 m iar cele secundare profil de 9,00 m sau in cazuri bine justificate de 7,00 m drumurile private să fie întreţinute pentru a asigura intervenţia pompierilor în caz de incendiu cu profil minim de 3,50 m |
| Pv | în zona de protecţie a văilor, a digurilor şi în zonele inundabile se interzice construirea de obiective noi, pînă la obţinarea Avizului de amplasament în conformitate cu Legea Apelor nr.107/1996 şi Ordinului M.A.P.P.M. nr. 279/1997 în zona de protecţie a văilor 15 m de la albia minoră pe ambele maluri se instituie interdicţie de construire se admit numai lucrări hidrotehnice şi amenajări care împiedică inundaţiile |
| SP | se propune mentinerea funciunii de spatii verzi, sport, odihna si agrment se pot autoriza lucrari de construire pe baza de PUD/PUZ cu avizul forurilor abilitate |