I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

| Id | zona existenta cu activitati de productie nepoluanta |
| --- | --- |
| Pd | zona de protecţie a digurilor |

II. REGLEMENTĂRI

| Id | zona situata in nordul localitatii adiacenta malului drept al Crisului Repede formata din 2 trupuri:hidrocentrala si statia de betoane se pot autoriza lucrari de construire pe baza de PUD/PUZ cu avizul forurilor abilitate |
| --- | --- |
| Pd | în zona de protecţie a digurilor şi în zonele inundabile se interzice construirea de obiective noi, pînă la obţinarea Avizului de amplasament în conformitate cu Legea Apelor nr.107/1996 şi Ordinului M.A.P.P.M. nr. 279/1997 se admit numai lucrări hidrotehnice şi amenajări care împiedică inundaţiile |