I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

| Lexl Lprl | zona existenta de locuinţe individuale cu regim mic de înălţime zona propusa de locuinţe izolate,cuplate sau insiruite cu regim mic de inaltime |
| --- | --- |
| S /Lprl | zona mixta propusa pentru servicii si locuinte |
| S /Lexl | zona existenta mixta pentru servicii si locuinte |
| GCr | gospodărie comunală, cimitir |
| PGCr | zona de protectie sanitara a cimitirului |
| S/Id | zona mixta propusa pentru servicii si productie |
| Cr | căi de comunicaţie rutiere |
| Cf | căi de comunicaţie feroviare |
| PCf | zona de protecţie a căii ferate şi a amenajărilor aferente |
| DN | drum national |
| PDN | zona de protecţie a drumului naţional |
| LEA | linie electrica aeriana de 400 KV |
| PLEA | zona de protectie sanitara a liniei electrice de 400 KV |
| S | zona propusa pentru servicii |

II. REGLEMENTĂRI

| Lexl | zonă cu locuinţe existente, cu tramă stradală constituită se admit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. 3 nivele se admit reconstrucţii, reparaţii, supraetajări, extinderi se permit clădiri cu funcţiuni complementare se respectă aliniamentul existent sau retragere pana la 4,50 m se vor respecta prevederile Codului civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine POT max. : 30 % CUT max. : 0,5 - 0,9 |
| --- | --- |
| Lprl | locuinţe izolate cuplate sau insiruite, cu regim de înãlţime S/D+P, S/D+P+1E+M, S/D+P+2E pentru parcelare teren mãrimea lotului 500mp - 1500 mp limita de implantare cladiri noi : -la minim 3,50 m pentru drum cu profil de 9,00 m -la minim 4,50 m pentru drum cu profil de 12,00 m se vor respecta prevederile Codului civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine POT max. : 30 % CUT max. : 0,5 - 0,9 |
| S/Lexl | de o parte si de alta a DN1 pe o fasie de 100 m adancime in aceasta zona se afla moara veche la intersectia DN1 cu drumul care duce spre Alparea(767 E)-o cladire industriala cu valoare patrimoniala,susceptibila pentru a fi clasata,astfel nu se permit interventii asupra arhitecturii ei,decat de refunctionalizare ; pentru orice interventie se va solicita avizul MCCPCN |
| S/Lprl | de o parte si de alta a DN1 pe o fasie de 200 m adancime se pot amplasa constructii noi sau extinderi pe baza de PUZ |
| S/Id | se propune o zona mixta servicii si productie nepoluanta la intersectia DN1 cu DC44 propunerile se vor aproba pe bază de PUD sau PUZ cu obţinerea avizelor de mediu, studii de impact, aprobări de la forurile competente |
| Cr | drumurile să fie întreţinute pentru a asigura intervenţia pompierilor în caz de incendiu cu profil de minim 3,50 m |
| PCf | construcţiile care se amplasează în zona de protecţie a infrastructurii feroviare situată în intravilan se autorizează cu avizul Regiei Autonome S.N.C.F.R. şi al Ministerului Transporturilor în cadrul prezentului regulament, prin zonă de protecţie a infrastructurii feroviare se înţelege fâşia de teren,indiferent de proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale C.F.R.,situată de o parte şi de alta a căii ferate |
| PDN | autorizarea construcţiilor se face cu avizul forurilor competente : Avizul C.J.Bihor-Serviciul administrare,intretinere drumuri judetene, Avizul unitatilor de telecomunicatii (cabluri subterane şi fibră optică), Avizul Inspectoratului de politie al judetului Bihor, Avizul administratorului drumului national Avizul Inspectoratului pentru situatii de urgenta |
| PLEA | zona de protectie este de 74,00 m(37,00 m de o parte si de alta a axului liniei electrice aeriene) se instituie interdictie de construire in aceasta zona |
| S | la intrare in localitate dinspre Oradea zona de servicii existenta ;se propune mentinerea, extinderea si dezvoltarea ei in viitor se pot autoriza lucrari noi sau extinderi pe baza de PUD sau PUZ cu avizul forurilor abilitate |