I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

| Lexl Lprl | zona existenta de locuinţe individuale cu regim mic de înălţime zona propusa de locuinţe izolate,cuplate sau insiruite cu regim mic de inaltime |
| --- | --- |
| Id/S | zonă mixta propusă pentru activităţi de producţie si servicii |
| Cr | căi de comunicaţie rutiere |
| Cf | căi de comunicaţie feroviare |
| PCf | zona de protecţie a căii ferate şi a amenajărilor aferente |
| LEA | linie electrica aeriana de 400 KV |
| PLEA | zona de protectie a liniei electrice aeriane de 400 KV |
| SP | zona propusa pentru spatii verzi,sport,odihna si agrement |
| Psrt | zona de protectie pentru riscuri thnologice |

II. REGLEMENTĂRI

| Lexl | zonă cu locuinţe existente, cu tramă stradală constituită se admit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. 3 nivele se admit reconstrucţii, reparaţii, supraetajări, extinderi se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUZ se respectă aliniamentul existent sau retragere pana la 4,50 m se vor respecta prevederile Codului civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine POT max.: 30 % CUT max.: 0,5 – 0,9 |
| --- | --- |
| Lprl | zona propusa de locuinţe izolate cuplate sau insiruite cu regim de înãlţime S/D+P, S/D+P+1E+M, S/D+P+2E la parcelari noi mãrimea lotului 500 - 1500 mp limita de implantare cladiri noi : -la minim 3,50 m pentru drum cu profil de 9,00 m -la minim 4,50 m pentru drum cu profil de 12,00 m se vor respecta prevederile Codului civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine POT max.: 30 % CUT max.: 0,5 – 0,9 |
| Id/S | propunerile se vor aproba pe bază de PUD sau PUZ cu obţinerea avizelor de mediu, studii de impact aprobări de la forurile competente se instituie interdictie de construire in incinta societatii Butangaz |
| Cr | în zona de drumuri se propun amenajări, modernizări drumurile să fie întreţinute pentru a asigura intervenţia pompierilor în caz de incendiu cu profil minim de 3,50 m |
| PCf | construcţiile care se amplasează în zona de protecţie a infrastructurii feroviare situată în intravilan se autorizează cu avizul Regiei Autonome S.N.C.F.R. şi al Ministerului Transporturilor în cadrul prezentului regulament, prin zonă de protecţie a infrastructurii feroviare se înţelege fâşia de teren,indiferent de proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale C.F.R.,situată de o parte şi de alta a căii ferate |
| PLEA | zona de protectie este de 75,00 m (37,50 m de o parte si de alta a axului liniei electrice) se instituie interdictie de construire;aceasta zona se propune a ramane in extravilanul localitatii cu respectarea avizului de la Transelectrica |
| SP | -zona propusa a ramane cu functiunea de spatiu verde, sport, odihna, agrement ; se pot autoriza lucrari noi cu avizul forurilor abilitate |
| Psrt | -zona propusa in jurul Butangaz cu raza de 500m -in aceasta zona de riscuri tehnologice se pot autoriza lucrari noi numai cu avizul forurilor abilitate |