UNITATE TERITORIALA DE REFERINTA-MONUMENTE ISTORICE

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

| Lexl | zona existenta de locuinţe individuale cu regim mic de înălţime |
| --- | --- |
| S/Lprl | zona mixta propusa pentru servicii si locuinte |
| Cr | cai de comunicatie rutiera |
| Ict | institutii de cult |
| Mi | monumente istorice |
| PMi | zona de protecţie a monumentelor istorice |

II. REGLEMENTĂRI

| Lexl | zonă cu locuinţe existente, cu tramă stradală constituită se admit autorizări de construcţii noi cu regim de înălţime max. P+1 se admit reconstrucţii, reparaţii, supraetajări,mansardari, extinderi se permit clădiri cu funcţiuni complementare se va respecta aliniamentul existent cladirile noi vor avea acoperis sarpanta in 2 ape, cu fronton la strada pentru a fi in concordanta cu cladirile existente se vor respecta prevederile Codului civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine se pot autoriza constructii noi sau extinderi numai cu Avizul Ministerului Culturii Cultelor si Patrimoniului Cultural National POT max.: 30 % CUT max.: 0,5 – 0,9 |
| --- | --- |
| S/Lprl | de o parte si de alta a strazii secundare o fasie de 50 m adancime se pot propune extinderi sau constructii noi cu Avizul Ministerului Culturii Cultelor si Patrimoniului Cultural National si celoralte foruri abilitate |
| Cr | în zona de drumuri se propun amenajări, modernizări cu avizul forurilor abilitate si avizul MCCPCN drumurile publice principale vor avea profil de 12,00 m iar cele secundare profil de 9,00 m drumurile private să fie întreţinute pentru a asigura intervenţia pompierilor în caz de incendiu cu profil de minim 3,50 m |
| Ict | institutii de cult : o biserica ortodoxa si o biserica reformata biserica reformata se propune a fi clasata ca monument, pentru valoare arhitecturarala deosebita lucrarile noi se pot aproba cu avizul MCCPCN si celorlalte foruri abilitate |
| Mi | monument istoric biserica ortodoxa Adormirea Maicii Domnului in incinta monumentului se admit numai lucrari de intrtinere si conservare cu avizul MCCPCN |
| PMi | limita zonei de protectie a monumentului istoric coincide cu limita unitatii teritoriale de referinta in zona de protectie se vor putea amplasa constructii noi pe baza de PUZ cu avizul Ministerului Culturii Cultelor si Patrimoniului Cultural National si altor foruri abilitate |