CHERIU

U.T.R. 4

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

| Lprl | zona propusa de locuinţe izolate,cuplate sau insiruite cu regim mic de înălţime |
| --- | --- |
| Lprl/S | zona mixta propusa pentru servicii si locuinte |
| Lpr1/A | zona mixta propusa pentru agrment si locuinte |
| Ccr | cai de comunicatie rutiera |

II. REGLEMENTĂRI

| Lpr1 | locuinţe izolate cuplate sau insiruite cu regim de înãlţime S/D+P, S/D+P+1E+M, S/D+P+2E pentru parcelare teren mãrimea lotului 500 - 1500 mp limita de implantare cladiri noi : -la minim 3,50 m pentru drum cu profil de 9,00 m -la minim 4,50 m pentru drum cu profil de 12,00 m se vor respecta prevederile Codului civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine POT max.: 30 % CUT max.: 0,5 – 0,9 |
| --- | --- |
| A/ Lpr1 | zona mixta de agrement si locuinte propusa a se amplasa in sudul localitatii se pot propune extinderi sau constructii noi pe baza de PUD sau PUZ |
| Cr | în zona de drumuri se propun amenajări, modernizări pe bază de PUZ cu avizul forurilor competente si cu respectarea Regulamentului General de Urbanism drumurile publice principale vor avea profil de 12,00 m iar cele secundare profil de 9,00 m drumurile private să fie întreţinute pentru a asigura intervenţia pompierilor în caz de incendiu cu profil de minim 3,50 m |
| Pv | in zona adiacenta văilor si digurilor pentru orice constructii se va solicita Avizul de amplasament în conformitate cu Legea Apelor nr.107/1996 şi Ordinului M.A.P.P.M. nr. 279/1997 se interzice amplasarea constructiilor in zona inundabila si in zona albiei minore a vailor se admit numai lucrări hidrotehnice şi amenajări care au ca scop limitarea efectelor inundaţiilor |