I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM  ZONEI FUNCŢIONALE

Lexl     -  zona existenta de locuinte individuale cu regim mic de inaltime

Lprl     - zona propusa de locuinţe izolate, cuplate sau insiruite cu regim mic de inaltime

Lprl/S   - zona mixta propusa pentru servicii si locuinte

A/Lprl - zona mixta propusa de agrement si locuinte

S/Lprl  - zona mixta propusa de dotari si locuinte

SP         - zona propusa pentru spatii verzi,sport,odihna si agrement

Cr         - căi de comunicaţie rutiera

GCc      - gospodărie comunală, cimitir

PGCc    -zona de protectie sanitara a cimitirului

Scom     -servicii comerciale

I,S          - Institutii si servicii

Ii- institutii si invatamant

Ict-Institutii de culte

II. REGLEMENTĂRI

| Lexl | zonă cu locuinţe existente, cu tramă stradală constituită se admit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. 3 niveluri se admit reconstrucţii, reparaţii, supraetajări, extinderi se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUZ cu respectarea aliniamentului existent sau retragere pana la 4,50m se vor respecta prevederile Codului Civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine POT max. : 30 % CUT max. : 0,5 - 0,9 |
| --- | --- |

Lprl	- zona propusa de  locuinte izolate, cuplate sau insiruite, cu 	regim de inaltime S/D+P, S/D+P+1E+M, S/D+P+2E

-marimea lotului 500-1500 mp

POT max:30%

C.U.T.max:0,5-0,9

Lprl/S -  o fasie de 50 m adancime  in zona adiacenta cimitirului

- se pot autoriza lucrari noi  sau extinderi pe baza de P.U.D.sau P.U.Z. cu avizul forurilor abilitate

A/Lprl- zona mixta de agrement si locuinte

- pentru constructii noi este  obligatoriu P.U.D.sau P.U.Z. cu avizul forurilor abilitate

| S/Lprl | zona mixta de servicii si locuinte de o parte si alta a strazii principale o fasie de 50,00 m adancime se pot autoriza lucrari de construire pe baza de PUD/PUZ cu avizul forurilor abilitate |
| --- | --- |
| SP | zona cu teren mlastinos nerecomandata pentru constructii |
| Cr | în zona de drumuri se propun amenajări, modernizări pe bază de PUD sau PUZ cu avizul forurilor competente drumurile să fie întreţinute pentru a asigura intervenţia pompierilor în caz de incendiu cu un profil de minim 3,50 m |

GCc- se permit amenajari specifice pentru intretinerea zonei si pentru protectia mediului

PGCe- zona de protectie sanitara a cimitirului este de 50,00 m masurata de la conturul       	exterior al lui

-se admit constructii noi si extinderi cu avizul forurilor abilitate