I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

| Lex1 Lpr1 | zona existenta de locuinţe individuale cu regim mic de înălţime zona propusa de locuinţe izolate,cuplate sau insiruite cu regim mic de inaltime |
| --- | --- |
| Id/Sp | zonă mixta propusă pentru activităţi de producţie si servicii |
| S/Lprl | zona mixta propusa pentru servicii si locuinte |
| Ccr Pv | căi de comunicaţie rutiere zona de protectie a vailor si a digurilor |

II. REGLEMENTĂRI

| Lex1 | zonă cu locuinţe existente, cu tramă stradală constituită se admit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. 3 nivele se admit reconstrucţii, reparaţii, supraetajări, extinderi se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUZ se respectă aliniamentul existent |
| --- | --- |
| Lpr1 | locuinţe izolate cuplate sau insiruite, cu regim de înãlţime S/D+P, S/D+P+1E+M, S/D+P+2E mãrimea lotului 500mp - 1500 mp POT max. : 30 % CUT max. : 0,5 - 0,9 |
| Id/Sp | propunerile se vor aproba pe bază de PUD sau PUZ cu obţinerea avizelor de mediu, studii de impact aprobări de la forurile competente |
| Sp/Lprl | in vecinatatea zonei mixte productie si servicii delimitata prin perdele verzi de protectie se pot amplasa constructii noi sau extinderi pe baza de PUZ |
| Cr | în zona de drumuri se propun amenajări, modernizări pe bază de PUD sau PUZ cu avizul forurilor competente drumurile să fie întreţinute pentru a asigura intervenţia pompierilor în caz de incendiu cu profil minim de 3,50 m |
| Pv | in zona adiacenta văilor si digurilor pentru orice constructii se va solicita Avizul de amplasament în conformitate cu Legea Apelor nr.107/1996 şi Ordinului M.A.P.P.M. nr. 279/1997 se interzice amplasarea constructiilor in zona inundabila si in zona albiei minore a vailor se admit numai lucrări hidrotehnice şi amenajări care au ca scop limitarea efectelor inundaţiilor |