Lucrare: Plan Urbanistic General al localităţii Oşorhei

-Localitatea Alparea

Beneficiar: Primaria Comunei Oşorhei

Proiectant:S.C.”Armonis Comtur”' S.R.L.

MEMORIU GENERAL

- INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A P.U.G.

-Denumirea lucrarii: P.U.G. comuna Osorhei – localitatea Alparea

-Beneficiar: Primăria Comunei Oşorhei

-Elaborator: S.C. Armonis Comtur S.R.L.

-Data elaborarii: 2009-2010

  - OBIECTUL  P.U.G.

Planul urbanistic general al localităţii Alparea urmareste ca in baza solicitarilor temei program, după analiza situaţiei existente, in urma consultării cu reprezentanţii locali si ai populatiei, să  stabilească strategia de dezvoltare a localitatii.

Editiile anterioare ale P.U.G., prin propunerile de organizare urbanistică, conţin elemente insuficiente care să permită, pe baza reglementărilor şi a obiectivelor de utilitate publică propuse,  eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, in conditiile prezentului, care sunt diferite fata de cele de acum 20, respectiv 10 ani.

  - SURSE DE DOCUMENTARE

Au fost luate in considerare studiile elaborate anterior, respectiv Planul de amenajare teritorială a judetului Bihor, editiile anterioare ale P.U.G. comuna Osorhei si ale comunelor invecinate, elemente din studiul de dezvoltare a reţelei rutiere din România, echiparea tehnico-edilitară, situaţii mai vechi privind protecţia şi conservarea mediului, date statistice din surse locale, proiecte de investitii privind dezvoltarea localitatii si date din recensământul populaţiei.

Lucrarea s-a elaborat pe suport topografic la scara l :5000.

2.  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1.  EVOLUTIE

După 1990 nu s-a semnalat o dezvoltare deosebită a localităţii Alparea, ea păstrând în continuare funcţiile de bază şi anume cele agricole (cultura cerealelor, creşterea animalelor) precum şi cea de cazare a activilor locali şi industriali cu locul de muncă în alte localităţi.

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Localitatea Alparea aparţine din punct de vedere administrativ de comuna Oşorhei.

Aceasta se află amplasată în partea de sud-est faţă de reşedinţa de comună si s-a dezvoltat într-o zonă de şes de-a lungul drumului comunal DC 86, care devine astfel şi strada principală şi pe care se face legătură cu localitatea Felcheriu.

În ultimii ani s-a dezvoltat şi de-a lungul DJ 767- care duce la Copăcel.

Nu are legătură pe cale ferată-fiind însă aproape de staţia CFR Oşorhei.

Cadrul natural il constituie din punct de vedere al reliefului, zona plana, de campie si zona colinara care se intinde spre Oradea, dincolo de rau.

Clima zonei este continentala cu influente mediteraneene, temperatura medie fiind +10’ C, iar precipitatiile medii se inscriu sub 600 ml/m2. Directia vinturilor dominante este spre nord-est cu frecvente mai accentuate primavara si toamna.

Reteaua hidrografica, este constituita din valea Tasadului.

Caracteristicile geotehnice care determina conditiile de construire , conform unor sondaje efectuate sunt foarte bune, in zona predominand pietrisurile, argila prafoasa , cafenie, plastic virtoasa, nivelul hidrostatic fiind la cca 4,00m. Zona de intensitate seismica este E , ks=0,12, tc=0,7.

Factori de risc natural nu sunt in localitate, doar in regim pluviometric abundent sunt posibile inundatii provocate de valea Tasadului in extravilan.

2.3. RELATIILE IN TERITORIU

In urma analizei si interpretarii datelor cu implicatii in dezvoltarea localitatii din P.A.T.J., localitatea este relationata favorabil in teritoriu prin caile de comunicatie care o leaga de resedinta de comuna, de celelalte localitati invecinate si de municipiul Oradea, facand parte din reteaua de localitati apartinatoare „Zonei metropolitane Oradea”.

Pe raza localitatii, mai exact adiacent  drumului comunal DC 767 E spre Copacel, se afla Situl Natura 2000 “ Padurea de la Alparea” si tot aici Rezervatia Naturala  “ Padurea de narcise din Osorhei”.

2.4 NIVEL DE DEZVOLTARE  ECONOMICA

Zona de şes, în care s-a dezvoltat, a favorizat dezvoltarea activităţilor agricole şi a celor zootehnice. Aceste activităţi se desfăşoară în gospodăriile particulare şi terenurile aferente şi constitue activitate de bază a locuitorilor.

Principalele funcţiuni economice caracteristice localităţii Alparea sunt:

- agricole cu profil mixte (cerealier şi zootehnic)

- cazare a activilor locali şi industriali

- deservire social-culturală şi comercială cu caracter local

După 1990 s-a dezvoltat în localitate firma S.C. DAMORE S.R.L., unitate industrială în domeniul încălţămintei, care a preluat o parte din forta de muncă din activii locali.

2.5. POPULATIA

Din  datele preluate de la Primaria comunei Osorhei, rezultă că localitatea Alparea are o populaţie de 1026 locuitori la un număr de 315 gospodării, predominand grupa de varsta a persoanelor de varsta a treia, in detrimentul celei a populatiei tinere. Proportia intre sexe este usor in favoarea sexului feminin. Ca ocupatie predomina categoria lucratorilor agricoli, mai putini fiind cei care naveteaza spre municipiul Oradea, activand in sectorul serviciilor si cel industrial. Tendintele in evolutie sunt spre echilibrare inspre populatia tanara prin transformarea localitatii in zona „dormitor” a municipiului Oradea.

2.6. CIRCULATIE SI TRANSPORTURI

Accesul în localitatea Alparea se face pe DJ. 767 spre Copăcel din care se bifurcă DC 86 spre Felcheriu.

Transportul în comun este rezolvat cu autobuze în regim convenţie.

Nu are acces la transport pe calea ferată, dar dat fiind apropierea de Oşorhei, poate folosi şi acest mijloc de transport prin staţia de călători a acesteia.

2.7. INTRAVILAN EXISTENT  -  ZONE FUNCTIONALE -

BILANT TERITORIAL

2.7.1. INTRAVILANUL EXISTENT prezintă localitatea Alparea sub forma unui nucleu compact. Cimitirul este amplasat separat, dincolo de pârâul Tăşad în trup"B".

Dotările existente în localitate sunt:

-şcoaIă, grădiniţă

-magazin universal

-biserică ortodoxă

-biserică baptistă

-ateliere reparaţii maşini agricole

Deasemenea, dispensate în localitate, funcţionează mai multe magazine de tip ABC precum şi baruri de zi.

2.7.2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI FUNCTIONALE ALE ZONELOR DIN INTRAVILANUL EXISTENT

Destinatia trupului de baza este majoritara pentru zona de locuit cu unele dotari. Principalele caracteristici functionale sunt : locuinte de tip individual sau semicolective,  servicii, activitati industriale si de depozite, spatii verzi amenajate, cai de comunicatie, retele tehnico-edilitare, cimitire si alte zone functionale (neproductive, ape,etc)

2.7.3. BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL LOCALITATII PE CATEGORII DE FOLOSINTA A TERENULUI

| CATEGORII DE FOLOSINTA A TERENULUI | SUPRAFATA HA | PROCENT % |
| --- | --- | --- |
| Institutii si servicii | 0,70 | 0,50 |
| Locuinte de toate tipurile | 122,53 | 87,04 |
| Unitati industriale si depozite | 4,20 | 2,98 |
| Unitati agro zootehnice | 3,40 | 2,41 |
| Cai de comunicatie rutiere | 6,55 | 4,65 |
| Spatii verzi amenajate, sport | 0,86 | 0,61 |
| Constructii tehnico-edilitare, cimitire | 0,60 | 0,43 |
| Destinatie speciala |  |  |
| Terenuri libere, ape | 1,94 | 1,38 |
| TOTAL | 140,78 | 100,00 |

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE

Zona în care s-a dezvoltat localitatea nu este expusă riscurilor naturale

(alunecări de teren, zone inundabile). Valea Tăşadului care are cursul în partea de sud a localităţii a fost regularizată in zona de intravilan şi nu prezintă pericol de inundaţii.

2.9. ECHIPARE TEHNICO - EDILITARA

La ora actuala, localitatea Alparea este dotata cu retele de distributie a apei care acopera intreaga suprafata a acesteia. Sursa de apa este sistemul centralizat de alimentare cu apa al municipiului Oradea. Apa este furnizata printr-o conducta de aductiune din teava de polietilena de inalta densitate (PEID) cu diametrul de 160 mm, in lungime de cca. 3 km, racordata la conducta magistrala Dn 600, alimentata de uzinele de apa nr.4 si nr.5, situate pe malul stang al raului Crisul Repede. Punctul de racord al conductei de aductiune la conducta magistrala este in dreptul intersectiei DN1 cu drumul de acces catre uzina de apa nr.5, iar intrarea pe teritoriul localitatii Alparea, are loc in partea de vest a acesteia. Deoarece conducta de aductiune nu asigura presiunea necesara consumatorilor, pe teritoriul localitatii Osorhei s-a prevazut o statie de pompare care asigura diferenta de presiune.

Retelele de distributie a apei sunt realizate din conducte de polietilena cu diametre de 63 – 90 – 110 mm, prevazute cu hidranti exteriori de incendiu, cismele stradale, iar in intersectii, robinete de izolare a diferitelor portiuni de retea. O parte din imobilele existente sunt bransate la retelele de distributie, debitele consumate fiind masurate de apometre individuale.

Sistemul centralizat de alimentare cu apa al localitatii Alparea este cuplat cu ale celorlalte localitati componente ale comunei, sursa de apa fiind aceiasi: sistemul centralizat de alimentare cu apa al municipiului Oradea, de unde vor fi deservite toate localitatile integrate in zona metropolitana.

Nu exista sistem de canalizare a localitatii in prezent.

Localitatea dispune de retele de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune si posturi de transformare amplasate pe stalpi.

În prezent nu există un loc amenajat pentru depozitarea gunoiului menajer in localitate, dar fiind situata in apropierea municipiului Oradea, se propune realizarea unui contract cu o firma de salubritate pentru îndepărtarea gunoiului menajer.

2.10. PROBLEME DE MEDIU

Localitatea Alparea nu ridică probleme de poluare a mediului, industria care s-a dezvoltat, respectiv fabrica de încălţăminte, nefiind poluanta.

In vecinatatea localitatii Alparea se afla Situl Natura 2000 “Padurea de la Alparea” si tot aici Rezervatia Naturala  “Padurea de narcise din Osorhei”, avand urmatoarele caracteristici :

- Suprafata : 402 ha

- Regiune biogeografica : continentala

- Habitate : - paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum

- paduri de foioase

- Specii amfibieni si reptile : bombina bombina

- Flora si fauna : - rona dalmatina

- narcissus poeticus ssp. Radiiflorus

- Activitati in interiorul teritoriului:

-management forestier general

-modificarea practicilor de cultivare

- Organism responsabil pentru managementul sitului : Directia Silvica Oradea.

2.11. DISFUNCTIONALITATI la nivelul localitatii Alparea sunt:

- disfunctii privind evolutia populatiei, probleme sociale rezultate din dezechilibrul dintre ocuparea fortei de munca si locurile de munca

- aspecte critice legate de organizarea circulatiei si transport

- aspecte critice legate de gradul de echipare edilitara

2.12. NECESITATI SI OPTIUNI  ALE  POPULATIEI

Privind dezvoltarea localitatii, atat populatia cat si administratia publica locala si-au manifestat o serie de cerinte si anume :

- extinderea intravilanului avand ca functiune predominanta zona de locuit.

- realizarea echiparii cu retele stradale de canalizare menajera

- imbunatatirea si reabilitarea retelei stradale si a drumurilor comunale cu solutionarea corespunzatoare a intersectiilor

- realizarea unor noi trasee stradale pentru zona nou introdusa in intravilan

- extinderea zonelor aferente spatiilor verzi amenajate si a terenurilor de sport

- prevederea unor noi zone pentru prestari servicii si dotari

3.PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA

3.1.STUDII DE FUNDAMENTARE

Studiile de fundamentare  cu caracter analitic care au fost necesare pentru localitatea Alparea au fost :

- aducerea la zi a suportului cadastral

- studiile geotehnice si hidrogeotehnice

- studii privind organizarea circulatiei si transportului in localitate si in teritoriul de influenta a acesteia

- echiparea edilitara majora

Studiile de fundamentare cu caracter prospectiv s-au concretizat in prognoze privind evolutia socio-demografica, a activitatilor economice, a deplasarii si reconversiei fortei de munca

3.2.EVOLUTIE POSIBILA ,PRIORITATI

Din analiza critica a situatiei existente s-au putut estima posibilele directii de evolutie din punct de vedere al resurselor umane, naturale si economice ale localitatii.

Localitatea Alparea este caracterizată ca fiind o localitate cu activităţi preponderent agro-zootehnice. Activitatea de creştere a animalelor şi cultivarea pământului trebuie stimulată prin crearea unor baze de colectare şi vânzare a produselor rezultate.

Obiectivele de utilitate publică necesar prioritare sunt:

-extinderea alimentării cu apă

-modernizarea DC 86

3.3.OPTIMIZAREA RELATIILOR IN TERITORIU

Din concluziile studiilor de fundamentare si a P.A.T.J.  rezulta ca localitatea Alparea este bine pozitionata in reteaua judeteana beneficiind de cai de comunicatie si transport facile care asigura deplasarile pentru munca si accesibilitatea in teritoriu. Este necesara dezvoltarea infrastructurii edilitare prin realizarea retelei de canalizare si eventual a celei de alimentare cu gaze naturale.

3.4.DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR

Dezvoltarea activitatilor vizeaza relansarea localitatii Alparea prin valorificarea resurselor umane naturale si economice existente prin reorganizarea si retehnologizarea unitatilor existente cat si prin modul de asigurare cu utilitati si de dezvoltare a rezervelor de teren existent.

Asigurarea de noi locuri de munca pentru populatie in sectoarele de servicii publice si comert in palalel cu dezvoltarea infrastructurii poate contracara stagnarea demografica.

Se pot dezvolta in zona activitati legate de turism (comert, manufactura, obiecte de artizanat) care ar duce la folosirea fortei de munca si implicit la ridicarea nivelului de trai al locuitorilor.

3.5. EVOLUTIA POPULATIEI

Evolutia populatiei se poate determina dupa cele doua nivele de crestere si anume: cresterea biologica in care calculul se face pe baza posibilitatilor de crestere naturala (spor natural); si crestere tendentiala prin luarea in considerare a sporului mediu anual si migratoriu inregistrat in ultimii 20 ani. In prezent se inregistreaza o stagnare a populatiei.

3.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI

a) Organizarea circulatiei rutiere

- vizeaza modernizarea si completarea arterelor de circulatie majora

- imbunatatirea intrarilor in localitati si a relatiilor de circulatie cu localitatile din vecinatate

- rezolvarea conflictelor aparute din analiza situatiei existente (amenajarea unor intersectii, dimensionarea tramei stradale corespunzator valorii traficului)

- organizarea spatiilor pentru parcare

b) Organizarea circulatiei pietonale vizeaza modernizarea si completarea cailor pietonale

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICAREA FUNCTIONALA. BILANT TERITORIAL

Limita intravilanului propus a fost modificată incluzând toate suprafeţele ocupate de construcţii şi amenajări, precum şi a suprafeţelor necesare dezvoltării  pe o perioada determinata a localităţii.

3.7.1. INTRAVILANUL PROPUS

Propunerile pentru noua linie de intravilan sunt prezentate grafic pe planşa de reglementari, aceste propuneri fiind materializate în urma consultărilor avute cu organele locale.

Modificările de intravilan, conform planşei de reglementări sunt:

-includerea inclavei din zona centrală spre DJ.767 Copăcel

-includerea suprafeţelor situate pe partea pepinierei adică pe partea dreaptă a DJ.767 spre Oşorhei, până la limita administrativă cu reşedinţa de comuna.

-extinderea până la limita loturilor existente spre Valea Tăşad

-extinderea spre drumul spre Felcheriu la fel şi spre pădure până la limita loturilor existente

3.7.2. UNITATI TERITORIALE cuprind zona centrala cu caracter complex din punct de vedere functional, iar zona cu functiune predominanta este cea de locuinte.

Pentru a facilita detalierea zonelor din localitate, aceasta a fost împărţită în unităţi teritoriale de referinţă-UTR, prezentate în planşe, fiind în număr de 6.

UTR 1 – zona de nord a localităţii care ajunge la limita administrativă cu reşedinţa de comună Oşorhei. Aria este delimitata de DC86 in sud, iar in est se intinde pana la pepiniera.   Această suprafaţă este rezervată zonei de locuit  si spatiilor verzi.

UTR2 – zona centrala a localitatii, rezervata locuirii cu mici insertii de spatii comerciale, delimitata in est si sud de DC86, iar in vest se intinde pana la drumul care deserveste S.C. DAMORE S.R.L.

UTR 3 – zona care se intinde de-a lungul DJ.767 si delimitata la vest de drumul care deserveste S.C. DAMORE S.R.L., iar la est de padure. Aici, adiacent DJ s-a propus amenajarea unei hale sportive, aici existând un teren de fotbal amenajat.

UTR 4 – o zona intinsa de-a lungul lui DJ 767, destinata zonei de locuit  si spatiilor verzi

UTR 5 – zona de sud a localitatii care se intinde pana la pădure si aproape de Valea Tasadului.  Aici s-a prevăzut o zona pentru dezvoltare de mică industrie şi depozite; zonă în care au funcţionat ateliere de reparat maşini agricole. Restul este rezervat pentru construcţii de locuinţe, cu inserţii de spaţii comerciale, amenajate în clădirile de locuit sau cladiri independente.

UTR 6 – zona de vest a localitatii, delimitata in N de drumul ce duce spre Oradea, in vest se intinde pana la drumul care deserveste cimitirul, iar in est si sud pana la limita intravilanului nou propus. Aceasta zona este destinata zonei de locuit  si spatiilor verzi.

3.7.3. ZONE FUNCTIONALE

Zona cu functiune predominanta este cea cu locuinte. In determinarea zonei functionale se mentine configurarea existenta cu un trup principal.

3.7.4. BILANTUL TERITORIAL al zonelor cuprinse in intravilanul propus are la baza bilantul teritorial al intravilanului existent corelat cu mutatiile de suprafete intre zonele functionale si majorat cu suprafetele justificate pentru introducerea in intravilan.

| Zone funcţionale | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
|  | SUPRAFAŢĂ (ha) | PROCENT% DIN TOTAL INTRAVILAN | SUPRAFAŢĂ (HA) | PROPCENT DIN TOTAL INTRAVILAN |
| INSTITUTII SI SERVICII | 0.70 | 0,50 | 1,51 | 0,24 |
| LOCUINTE DE TOATE TIPURILE | 122.53 | 87,04 | 545,89 | 85,73 |
| UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE | 4.20 | 2,98 | 3,07 | 0,48 |
| CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT, din care : rutiere | 6.55 | 4,65 | 60,71 | 9,53 |
| SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE | 0.86 | 0,61 | 22,96 | 3,61 |
| CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE, CIMITIRE | 0.60 | 0,43 | 0,70 | 0,11 |
| DESTINATIE SPECIALA | - | - | - | - |
| TERENURI LIBERE, APE | 1.94 | 1,38 | 1,94 | 0,30 |
| TOTAL INTRAVILAN | 140.78 | 100,00 | 636,78 | 100,00 |

3.8. MASURI IN ZONE CU RISCURI NATURALE

Pentru zonele cu riscuri naturale inventariate si delimitate in planuri se vor lua masuri pentru eliminarea sau diminuarea efectelor lor: promovarea unor proiecte pentru eliminarea cauzelor ce le produc (diguri de aparare, acumulari pentru controlul debitelor, plantari, amenajari torenti) .

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

In zonele prevazute a fi incluse in intravilanul localitatii, pentru alimentarea cu apa a viitorilor consumatori, se propune extinderea retelelor de distributie, care se vor realiza din tevi de polietilena cu diametrul de 90 – 110 mm.

La ora actuala, localitatea Alparea nu dispune de un sistem centralizat de canalizare, astfel incat apele uzate provenite de la consumatori sunt colectate in rezervoare vidanjabile, majoritatea neetanse, exfiltratiile ducand la poluarea solului si a stratului freatic. Primaria comunei Osorhei a demarat demersurile pentru realizarea sistemului de canalizare a apei uzate menajere, o astfel de investitie fiind in curs de promovare si finantare. Proiectul propune colectarea apei uzate menajere printr-un sistem de retele de canalizare din tuburi din PVC cu diametrul de 250 mm, amplasate pe toate strazile dotate cu retele de distributie a apei. Apa uzata colectata din localitatea Alparea va fi evacuata in reteaua de canalizare menajera localitatii Osorhei si de aici in cea a municipiului Oradea, distanta care separa cele doua sisteme fiind de cca.2,5 km. Deoarece caracteristicile topografice ale terenului nu permit evacuarea gravitationala a apei uzate spre localitatea Osorhei, va fi necesara o statie de pompare prefabricata, amplasata in partea de vest a localitatii. Conducta de refularea a apei uzate spre sistemul de canalizare al localitatii Osorhei se va realiza din teava de polietilena cu diametrul de 90 mm. Retelele de canlizare vor fi amplasate de preferinta in spatiile verzi ale strazilor, pentru a nu deteriora suprafata carosabila. Din acelasi motiv, cat si pentru a se ajunge la lungimi mari ale racordurilor, pe strada principala a localitatii, care are o latime medie de 18 m, se vor prevedea conducte de canalizare pe ambele parti. Traversarile strazilor se vor realiza prin foraje orizontale, pentru a nu perturba traficul rutier. In zonele in care se extinde perimetrul construibil al localitatii, pe viitoarele artere stradale, sunt propuse retele de canalizare.

Unitatile economice, existente sau viitoare, care utilizeaza apa tehnologica, vor fi obligate sa se doteze cu instalatii de preepurare, astfel ca apa deversata in sistemul local de canalizare sa se incadreze in prevederile normativului NTPA001.

În prezent nu există un loc amenajat pentru depozitare a gunoiului menajer, dar datorita apropierii de municipiul Oradea, se propune realizarea unui contract cu o firma de salubritate pentru îndepărtarea gunoiului menajer.

3.10. PROTECTIA MEDIULUI

Se propun masuri de interventie urbanistica ce privesc:

- depozitarea controlata a deseurilor

- recuperarea terenurilor degradate

- plantari de zone verzi, organizarea sistemelor de spatii verzi

- delimitarea zonelor protejate si restrictii generale pentru conservarea patrimoniului natural si construit

Zonele de pădure cu valoare ecologică şi peisagistică existente pe teritoriul localităţii Situl Natura 2000 „Padurea de la Alparea” precum si Rezervatia Naturala „Padurea cu narcise  din Osorhei” necesită un regim special de protecţie şi conservare a fondului forestier.

Planşa de reglementări prezintă zone cu posibilităţi de amenajări funcţionale, în care sunt incluse plantaţii, zone pentru agrement, odihnă, sport, pe lângă alte funcţiuni complementare.

Se impune o atenţie specială pentru protecţia sanitară în regim special (de-a lungul drumurilor, la limita unităţilor de mica industrie, depozite, sau a cimitirului) îndeplinesc şi rolul de protecţie vizuala precum şi rol de zone verzi plantate pentru realizarea microclimatului şi atmosferei ambientale.

3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

3.11.1. LISTA OBIECTIVELOR

a) Obiective de utilitate publica in loc Alparea sunt: scoala, gradinita, caminul cultural

b) Regimul juridic al terenurilor din intravilan, pe care sunt construite aceste obiective este acela de terenuri apartinand domeniului public al comunei.

3.11.1.a.DOMENIUL PUBLIC

Este constituit de terenuri apartinand de domeniul public al comunei din care fac parte terenurile pe care sunt amplasate obiectivele de utilitate publica, strazile, cursurile de apa, scuarurile si parcurile.

3.11.1.b. TERENURI SUPUSE CIRCUITULUI CIVIL

- terenuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale sunt cele mai sus mentionate

- terenuri proprietate privata al persoanelor fizice sau juridice – majoritatea terenurilor din intravilanul localitatii

3.11.2. CIRCULATIA JURIDICA A TERENURILOR intre intretinatori in vederea realizarii noilor obiective de utilitate publica vizeaza terenuri aflate in domeniul privat destinate schimbului sau cedarii catre administratie in scopul creerii noilor strazi din zonele de locuinte nou introduse in intravilan.

4.CONCLUZII - MASURI

Lucrarea de fata, PUG Oşorhei, a stabilit la sc 1:5000  zonele funcţionale, amplasamentele obiectivelor  de utilitate publica, masuri privind organizarea circulaţiei, echiparea edilitara, relaţii in teritoriu, disfuncţionalitati si prioritati.

Dezvoltările propuse in intravilanul nou propus  cu tendinţe de realizare pe termen scurt 3-5 ani, termen mediu 5-10 ani si termen lung 15 ani, vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             definitiva echipările de infrastructura  rutiera, pe  baza  planurilor cadastrale actualizate ale proprietarilor si numai dupa ce autorităţile locale vor stabili  prin PUD-PUZ parcelarile si reparcelarile (acolo unde e cazul).

Documentaţiile PUG si RLU, după avizare  de către organele teritoriale sau centrale interesate, avizările la nivel de organe judeţene vor avea valoare juridica.

PUG localitatii Alparea si RLU aferent, avizate  si aprobate vor constitui acte de autoritate ale administraţiei publice locale.

PUG si RLU se vor utiliza la:

-eliberarea certificatelor de Urbanism si emiterea  autorizaţiilor de construire sau amenajare.

-declansarea unor PUD-uri sau PUZ -uri necesare detalierii anumitor zone indicate in PUG.

-fundamentarea solicitării unor fonduri de la bugetul de stat, pentru realizări de obiective de utilitate publica.

-P.U.G si R.L.U se vor întocmi in doua exemplare care vor fi predate beneficiarului, pentru a fi depuse spre avizare.

Întocmit:

Arh.Letea Dorin